## Slide 1: Volkerak-Zoommeer: van troebel naar helder naar ……
Ies de Vries

## Slide 2: Algen en helderheid
Trend naar minder algen en helder water zet door in 2011-2012
Opeenvolging van resource-limitatie (eerst licht, dan N en P) naar groei-limitatie door graascontrole
Zomerse zichtdiepte is nu ≥ 2 meter, chlorofyl maximum 20 µg/l
lichtbeperking
nutriëntenbeperking
groeibeperking

## Slide 3: Fosfaat
Totaalfosfaat gegevens voor een deel aantoonbaar onjuist, onverklaarbaar en dus onbruikbaar
Maximum orthofosfaat van 0,15 naar 0,10 mgP/l in 2004, daarna stabiel
Sinds 2008 geen P-uitputting meer (april-minimum > 0)

## Slide 4: Orthofosfaat en DIN 1987-2012
Vanaf 2008 geen uitputting meer van orthofosfaat en DIN

## Slide 5: ‘90-’93 anomalie: lokale of generieke oorzaak?
VZM: chlorofyl afname 1-2 jaar eerder dan ortho-P afname probleem: gevolg eerder dan vermeende oorzaak oplossing: andere oorzaak: graascontrole door zooplankton dit is een lokale verklaring
Vergelijking met IJsselmeer: ortho-P verloop nagenoeg identiek in VZM en zuidelijk IJsselmeer dit suggereert een generieke oorzaak

## Slide 6: Quaggamosselen 2012: verspreiding, biomassa en graasdruk
Gemiddelde biomassa op de monsterlokaties: 10,1 g ADV/m2
Filtratiesnelheid: 50-150 ml/uur per mossel van 22 mm (= 12,5 – 25 mg ADV)
≈ 1,3 m3/m2/etmaal, dus een filtratietijd van vier dagen

## Slide 7: Waterplanten
Waterplanten nemen weer toe en veroorzaken overlast

## Slide 8: Visstand
Brasem ten opzichte van snoekbaars factor 12 afgenomen. Dus brasem is
Nominaal gehalveerd
Relatief gedecimeerd
Baars is zowel nominaal als relatief enorm toegenomen

## Slide 9: Update 2011-2012 – de feiten samengevat
Volkerak-Zoommeer blijft helder, met weinig algen
Chloride in het VZM is probleem(pje) voor landbouw, maar is geen probleem voor waterkwaliteit en ecologie van het VZM
Totaalfosfaat gegevens zijn onbetrouwbaar, niet bruikbaar
Nutriënten (N, P) zijn niet meer limiterend voor algen; met de beschikbare nutriënten zijn veel meer algen mogelijk.
Algen zijn groeigelimiteerd door graascontrole door VEEL quaggamosselen (geschatte filtratietijd: 4 dagen)
Er zijn steeds meer waterplanten; dit is een teken van systeemherstel, maar zorgt wel voor overlast
Brasem is gedecimeerd, baars enorm toegenomen

## Slide 10: KRW toetsing, met update 2009-2012
Aspect | normen MEP (M20) | normen (GEP M20) | oude referentie VZM 2000 | nw. referentie 2005-2010 | update 2009-2012
chloride (zomergemiddeld) | < 200 mg/l | < 450 mg/l | 282 mg/l | 363 mg/l | 442 mg/l
eutrofiering totaal-stikstof (zomer) totaal-fosfaat (zomer) orthofosfaat (zomer) | < 0,9 mgN/l < 0,03mgP/l | < 1,3 mgN/l < 0,07mgP/l |  |  | 
 |  |  | 5,3 mgN/l | 3,4 mgN/l | 3,0 mgN/l
 |  |  | 0,129 mgP/l | 0.128 mgP/l | 0,118 mgP/l
 |  |  | 0,050 mgP/l | 0,041 mgP/l | 0,047 mgP/l
blauwalgen chlorofyl (maximum) microcystine waterkolom Mycrocystis cellen/ml*1000 | 25-50 µg/l | 50-100 µg/l < 20 µg/l < 50 |  |  | 
 |  |  | 130 µg/l | 56 µg/l | 20 µg/l
 |  |  |  | > 2000 > 300-2000 | ? ?
doorzicht doorzicht (zomer) | > 1.7 m | > 1.7 m |  |  | 
 |  |  | 1,0 m | 1,5 m | 2,0 m
biologische kwaliteit fytoplankton (zomer) waterplanten (bedekking) visstand (dominante soort) | < 14,5 µg/l > 28% | < 20 µg/l > 27% |  |  | 
 |  |  | 56 µg/l | 14 µg/l | 8 µg/l
 |  |  | 3-5% brasem | 13% baars | 13% baars

## Slide 11: Rijksstructuurvisie Grevelingen Volkerak-Zoommeer
Kabinet heeft begin oktober ingestemd met het eindresultaat van de RGV
Het ontwikkelperspectief is:
  Getij op de Grevelingen (meer menging tegen zuurstofloosheid)
  Zout en beperkt getij in VZM (tegen blauwalgen)
    Alternatieve zoetwateraanvoer
    Maatregelen tegen verzilting
  Waterberging rivierwater in VZM (grote afvoer en gesloten stormvloedkeringen HV en NWW, eens per 1400 jr)
Rijk stelt als voorwaarde financiële dekking vanuit de regio
Details over de RGV: www.zwdelta.nl

## Slide 12: Wij stoppen veel tijd en inspanning in de kwaliteit van onze gegevens in de brondatabase (DONAR).

## Slide 13: Restfractie-P - chlorofyl en organisch-N
Negatieve waardes restfractie-P
P/Chlf ratio vaak kleiner dan algenfysiologisch mogelijk is; of (te) groot
Geen enkele correlatie restfractie-P – organisch-N
N/P ratio sterk afwijkend van Redfield ratio