## Slide 1
Lekvijver
Oost-Souburg
Sterk brak, gevoed door zoute kwel
Al jaren een slechte kwaliteit
Algenbloei
Dode vissen
Tijdelijk stinken
Yvonne van Scheppingen
7 november 2014

## Slide 2
Zo 21-9 “happende” vissen
Di 23-9 veel meldingen, vijver stinkt en is troebel
Wo 24-9 Omroep Zeeland, kinderen redden vissen, kapotte fontein Waterschap denkt aan “omkering van het water”
Za 27-9 Zeer veel karpers in nood  Ws wil ze wegvissen; eigenaar zegt nee
Ma 29-9 Metingen: O2 0, 2 mg/l; bij pompje 2,5mg/l; Chl-a 49 Phaeo: 4ug/l, geen Coli
Ws denkt niet langer dat het vanzelf weer goed komt; water is wit troebel. De bovenste laag troebel schuim wordt afgezogen en afgevoerd 2X

## Slide 3
Vissen sterven massaal  200 karpers opgeruimd
De stank wordt door de aantrekkende wind ver verspreid
Di 7-10 1e beluchter 10 okt 2e beluchter O2 blijft 0mg/l
Ma 13-10 Klein crisis overleg  vijver leegpompen en weer vullen
Di 14-10 Vijver leegpompen in riool  rwzi
Do 16-10 Vijver weer vullen; O2 werd direct weer 0mg/l
Vr 17-10 Extra beluchting , Veldmetingen iedere dag
Na een paar dagen begon O2 op te lopen
Ma 20-10 was de vijver vol met redelijk helder water
Vr 24-11 Macrofauna inventarisatie
Ma 3-11 O2  10mg/l