## Slide 1: Een andere waterkwaliteit, de cijfers over de trends

## Slide 2: Planbureau voor de Leefomgeving
Het in beeld brengen van de actuele kwaliteit
Het verkennen van toekomstige maatschappelijke ontwikkelingen met hun invloed op water, natuur en ruimte en evalueren van toekomstige ontwikkelingen
Signaleren en agenderen van maatschappelijke vraagstukken
Deze presentatie:
Wat is de huidige kwaliteit van oppervlaktewater en van meren in het bijzonder
Wat zijn de veranderingen in de kwaliteit: trend analyse en vergelijkbare indexen
Specifiek voor biologie en nutriënten

## Slide 3: Beoordeling KRW 2014
Nieuw: ‘biologie goed’, aantal stoffen met overschrijding
Stoffen met overschrijding:
  Fosfor
  Stikstof
  Ammonium
  Tributyltin
  Dichloorvos
  PAK’s

## Slide 4: Verbetert de kwaliteit?
Biologie: minimale verbetering
Fysisch-chemisch: verbetering
Chemische toestand: verslechtering
Veel verschillen in methode!

## Slide 5: Biologische kwaliteit verbetert licht
Licht verbetering bij waterplanten, macrofauna en algen
Verbetering bij vissen
Biologie verbetert nauwelijks.
Komt dit door de methode of doordat de kwaliteit buiten verbetert?

## Slide 6: Trendanalyse voor biologie en nutriënten
Gebruik alle meetpunten, ook kleine wateren
Bereken kwaliteit per meetpunt afhankelijk van watertype
Selecteer meetpunten en aggregeer naar gridcellen:
  ruimtelijke verdeling over het land,
  evenwichtige verdeling van meetpunten,
  gedurende hele periode metingen
Bereken gemiddelde kwaliteit per watertype
Uitgevoerd voor:
  algen, waterplanten en macrofauna
  Stikstof en fosfor
  Presenteer resultaten voor regionale wateren en meren specifiek

## Slide 7: Macrofauna
Meren: 0,49; verandering: +1%
Alle wateren: 0,43; verandering: +4%

## Slide 8: Waterplanten
Meren: 0,44; verandering: +11%
Alle wateren: 0,34; verandering: +5%

## Slide 9: Algen en doorzicht in meren
Chlorofyl-a: 0,54 µg/l; verandering: -27 µg/l
Doorzicht: 1,01 m; verandering: +32 cm

## Slide 10: Stikstof en fosfor
Stikstof: 2,1 mg/l; verandering: -0,24 mg/l
Fosfor: 0,29 mg/l; verandering: +32 cm

## Slide 11: Stikstof
GEP: sloten: 2,4 mg/l beken: 4 => 2,5 mg/l
kanalen: 2,8 mg/l
meren: 0,9 – 1,3mg/l brakke wateren: 1,8 mg/l

## Slide 12: Fosfor
GEP: sloten: 0,22 mg/l beken: 0,14 mg/l
kanalen: 0,15 mg/l
meren: 0,03 – 0,09 mg/l brakke wateren: 0,11 mg/l
Fosfor

## Slide 13: Index stikstof en fosfor
Hiermee:
  rekening houden met watertype afhankelijke normen
  Geen compensatie door schone meren
  Index = 1 als alle meren aan norm voldoen
Onderscheid in: regionale meren, Rijksmeren, IJsselmeer, beken, kanalen en grote rivieren.

## Slide 14: Index voor stikstof en fosfor

## Slide 15: Index eutrofiering in relatie tot andere milieudruk
Mooie vergelijking: maar wanneer is er sprake van verbetering?
Beleidsvraag: verbetert de milieukwaliteit in de afgelopen jaren?

## Slide 16: Trendanalyse
Concentratie 2010: verschilt significant van 2002 voor stikstof
1992 voor fosfor

## Slide 17: Conclusie
Waterkwaliteit verbeterd, maar langzaam
Significante verbetering in meren voor:
  Algen t.o.v. 2007
  Doorzicht elk jaar
  Stikstof t.o.v. 2002
  Fosfor t.o.v. 1992
  Macrofauna: geen verbetering
  Waterplanten: +10% verbetering
Stagnante wateren hebben nauwelijks een verbetering in de fosfor concentratie. Bijdrage Rijn water is positief voor grote meren
Voor onafhankelijke analyse van verandering in kwaliteit zijn veel gegevens nodig!

## Slide 18: Literatuur
Compendium voor de Leefomgeving, www.clo.nl,
  indicatoren KRW: 1438, 1420, 0252, 1566, 1567,
  Trends vermesting en kwaliteit macrofauna en waterplanten: 0249, 0503, 0552, 1435, 1441
Interactieve watertypenkaart: www.pbl.nl/krw-interactief
PBL, 2014. Balans voor de Leefomgeving 2014. De toekomst is nú. Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag.
van Puijenbroek, P., P. Cleij, H. Visser, 2010. Nutriënten in het Nederlandse zoete oppervlaktewater: toestand en trends. Planbureau voor de Leefomgeving, Bilthoven.
van Puijenbroek, P.J.T.M., Cleij, P., Visser, H., 2014. Aggregated indices for trends in eutrophication of different types of fresh water in the Netherlands. Ecological Indicators 36, 456-462