## Slide 1: Park van Luna, Heerhugowaard: lust of last?
Gert van Ee
7 november 2014
PEHM, Delft

## Slide 2: Indeling van de presentatie
Park van Luna: hoe was het ook alweer?
Watersysteem
Waterkwaliteit
Maatregelen

## Slide 3: Site preparation
March 2003
September 2003

## Slide 4: Situation September 2004
September 2004

## Slide 5: Watersysteem
2014

## Slide 7: Schematische weergave watersysteem Luna

## Slide 8: Waterkwaliteit FC
Ontwikkelingen 2007-2014:
Chloride: daling 100 – 60 mgCl/l
Sulfaat: daling 200 – 100 mg/l
Fosfor: t-P < 0,06 mgP/l; onrustig, winter hoger
Stikstof: t-N 1,3 mgN/l; onrustig, winter hoger
Chl-a: stijging 0 – 20 ug/l; meer algen (microsc.)
Doorzicht: dalend
Conclusie: niet stabiel, (nog steeds) heldere plas met veel plantengroei, maar beeld is onrustig.

## Slide 9: Waterkwaliteit Biologie
Waterplanten: veel kranswieren in open water, lijkt afname in 2014. Labyrinth: Elodea nuttallii.
Algen: toename algen, toename cyanosoorten.
Macrofauna: toename aantal soorten, nog in opkomst.
Vissen: karper, snoek, zeelt uitgezet, jonge baars en blankvoorn.
Foto: Nico Jaarsma 2013
Conclusie: nog geen stabiel systeem, lichte achteruitgang (?)

## Slide 10: KRW scores
N. Jaarsma, 2013

## Slide 11: KRW F/C 2007-2014
Tabel 3.4. Toetsing van fysische-chemie aan de KRW-maatlatten voor M14
N. Jaarsma, 2013

## Slide 12: Onderzoek waterplanten 2014
Vaste raaien
Type vegetatie
Abundanties
Conditie:
G: gezond
B: begroeid met algen
A: afstervend
M: gemaaid
Open water: Chara
Labyrinth: Elodea nut.
Minder bedekking waterplanten dan 2012.
Vanaf eind juli afstervend.

## Slide 14: Zwemwater kwaliteit Luna
 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014
n | 18 | 18 | 20 | 16 | 14 | 12 | 14 | 13
EC | 9 | 9 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1
IE | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
Aantal monsters (n) en aantal overschrijdingen van zwemwaternorm voor E. coli (EC) en intestinale enterococcen (IE)
EU beoordeling 2014:
EC: slecht
IE: goed
Cyanobact. In 2012 en 2013 drijflagen; in 2014 geen bloei, wel lichte verhoging fluoroproob meting.

## Slide 15: Cyanobacteriën
2012
2013
Anabaena
Aphanizomenon
2014
Lichte verhoging
Fluoroprobe
Meting, geen bloei

## Slide 17: Cyano bloei

## Slide 19: PC Lake
STOWA PC Lake / PC Ditch project: case Luna
Externe belasting gering
Interne belasting: uit- afspoeling, vogels, …
Diepe plas centraal aandachtspunt
Bij aanname van vier compartimenten (labyrinth, ondiepe plas zuid, ondiepe plas noord, diepe plas fungeert diepe plas als ‘reactorvat’ voor N, P.
Pompen bevordert dit
Waterbodemonderzoek: weinig nalevering, veel variatie (lokaal hogere nalevering P), weinig slib
Geen defosfatering; kan alleen als gemaal draait!

## Slide 20: PC Lake
Vragen:
Kwel aanwezig, invloed?
Baggeren noodzakelijk? Diepe plas?
Maaibeheer aanpassen? Nu 20% in handboek.

## Slide 21
Foto: Nico Jaarsma 2013

## Slide 22
Foto: Nico Jaarsma, 2013