## Slide 1
Agnes van Zoelen en Marit Meier 15 nov 2017
Platform Ecologisch Herstel Meren
Knokken voor waterkwaliteit!

## Slide 2
Gering budget
Op alle dossiers zit geld en kansen
veral liggen kansen
Weinig budget en toch maximaal realiseren
Waterkwaliteit bij HHSK
Kansen pakken en integraal denken
Gering budget
Zoek geld en kansen
-> Weinig budget en toch maximaal doelen realiseren

## Slide 3
Waterkwaliteit bij HHSK
Natuurvriendelijke oevers
Overal kansen zien
Met weinig budget toch veel realiseren

## Slide 4
Waterkwaliteit bij HHSK
Risico gestuurd onderhoud
Toestand afhankelijk baggeren
Maaifrequentie afhankelijk van waterdiepte
Alleen wanneer nodig!
Notes: In hoofdwatersyteem daar waar nodig en niet volgens een schouwvakken cyclus maar conform waterdiepte kaart
Ecokleurenkoers maaibeheer maaifrequentie afhankelijk van waterdiepte, minder verstoring, alleen wanneer nodig.
Zo simpel dat je denkt waarom doen we dit niet al heel lang! Maar op papier klinkt het eenvoudig maar uitvoeringstechnisch vergt het veel inzicht en vergt een andere planning!

## Slide 5
Waterkwaliteit bij HHSK
Emissieloze kas – regionale samenwerking
Sector zelf aan zet.
Invulling aan de hand van de behoefte van bedrijven
Gebiedsgerichte aanpak
Notes: Pilot gebiedsgerichte aanpak HHSK
aanvulling op bestaande maatregelen en activiteiten
HHSK brengt Kennis in Praktijk van de glastuinbouw sector bedenkt hoe ze het gaan doen!

## Slide 6: Systeemdenken in de praktijk!
Eendragtspolder

## Slide 7: Eendragtspolder
Wateropgave
Maar ook vraag naar:
  Buffer tegen verstedelijking
  Recreatiemogelijkheden
  Top- en breedtesportmogelijkheden
Multifunctioneel ruimtegebruik
Samenwerking overheden
Notes: Herinrichting Eendragtspolder: plan ontstaan vanuit behoefte aan waterberging en buffer tegen verstedelijking
Daarnaast tekort aan recreatie in / om de stad en laatste mogelijkheid om roeibaan van 2 km relatief dichtbij Rotterdam neer te leggen
Ruimte is schaars, zeker in randstad, daarom multifunctioneel gebruiken: verschillende functies dus samengevoegd, samenwerking tussen partners…

## Slide 8: Watersysteem De Rotte
Notes: We hadden tekort aan waterberging voor ons Rotteboezem systeem: het bleek uit evenwicht er komt meer in als eruit kan via het gemaal in centrum Rotterdam!
Capaciteit poldergemalen (De Rotte in) is toegenomen;
Capaciteit Schilthuis (De Rotte uit) is gelijk gebleven
overschot moet worden geborgen (systeemberging) dit is berekend voor de korte termijn op ca 1 miljoen m3 en 3 miljoen m3 water na 2050, (1x10jr) maar kan in verschillende frequenties en hoeveelheden worden ingezet.
Ook is het Rottesysteem kwetsbaar:
vanwege 1 gemaal (Schilthuis)
Sluiting Boerengat (hoog buitenwater)
Extra Berging noodzakelijk voor calamiteiten!
Heeft geleid tot vraag om 4 miljoen m3 waterberging. Schilthuis zou dan 48 uur gestremd kunnen zijn zonder dat er problemen ontstaan.
Onbalans in systeem Rotteboezem! (systeemberging). Dit is de situatie nu! Tekort in Rottesysteem = 225 m3/min
In de toekomst bij uitbreiding gemalen neemt probleem toe.
Extra naar Rottesystem: 1425 m3/min

## Slide 9: Hydrologie
Inlaat
0-20 m3/s
Aflaat 0-20 m3/s
Doorlaat
0-20 m3/s
1 mio. m3
3 mio. m3
Uitlaat
0-20 m3/s
Notes: Totale oppervlak 300 ha.
Plas en Plas/drasgebieden
Waterbergend volume 4 mln. M3
waarvan in plasgebied/roeibaan 3 mln. m3
waarvan in plas/dras gebied 1 mln. M3
Lengte roeibaan 2,2 km
Recreatieve voorzieningen
Fiets en wandelpaden met brugverbindingen
Kosten inrichting € 70 mln.
Kosten grond € 30 mln.
Subsidie (ILG, NBW, POP, EFRO….) € 40 mln.

## Slide 10: Waterberging
plas: 3 mio.m3
plasdras: 1 mio. m3
Notes: 10
  Hoe werkt de waterberging:
  Bij een overschrijding van de maximum waterpeilen op de Rotte (ca -1,00m) door veel regen wordt water onder vrij verval afgelaten in de grote plas.
  De plas ligt ingeklemd tussen de bestaande Rotte- en Hennipkade en nieuw aan te leggen kades van circa 3,20 m+huidig maaiveld. De kades in en om het plas-drasgebied hebben een hoogte van circa 1,20 m+huidig maaiveld.
  In de plas kan circa drie miljoen kuub water geborgen worden (systeemberging, speelt pas na 2050, 1x10jr).
  Dit is extreem veel! Meestal zullen we genoeg hebben aan 390.000 m3 waterberging: precies de hoeveelheid die valt in 1 etmaal regen waarbij dan afgelaten wordt met 225m3/min (een waterschijf van ca 20 cm in de EDP).
  Vanuit de plas kan water doorgelaten worden naar het tweede deelgebied waar nog eens een miljoen kuub water extra geborgen kan worden. Totaal 4 miljoen kuub.
  De waterbergingen komen wat hoeveelheden betreft in verschillende frequenties voor: de calamiteitenberging zal waarschijnlijk slechts 1x 50 tot 100 jaar nodig zijn. Dat zijn enorme hoeveelheden die echt extreem zijn: 2600 wedstrijdzwembaden vol (2,5 x kuip)
  Systeemberging: waarschijnlijk in kleine hoeveelheden, maar waarschijnlijk wel eens per jaar gebeuren (28cm peilstijging plas gedurende 2 etmalen).
De plas en het plasdrasgebied hebben verschillende peilen gekregen (vanwege de roeibaan functie heeft de plas een hoger peil gekregen).
In geval van een waterberging zal het waterpeil, afhankelijk van de vereiste bergingsbehoefte, ruim boven het basispeil (NAP -4,70m) uitkomen. Het ontwerp en het gebruik zijn hierop afgestemd.
Er is een ontruimingspeil op NAP-3,95 in de plas en een maximaal peil -4,40m in plasdras dat zonder schade of problemen gebruikt kan worden voor waterberging.
Dit ontruimingspeil voor de plas is gelijk gekozen met het opzet peil voor internationale roeiwedstrijden (1x 10 jaar met minimum tussen periode van 5 jaar).

## Slide 11: Ontwerpprincipe

## Slide 12: Kadeprofiel

## Slide 13: Kunstwerken zichtbaar

## Slide 14: Aflaatconstructie

## Slide 15: Eendragtspolder
Landbouwgebied- kleipolder
Notes: Dit is de bodem en uitgangspositie: een zware opgeladen voedselrijke en productieve kleibodem:
Wat hebben we gedaan:
De haalbaarheid van een duurzaam heldere plantenrijke plas is onderzocht (juni 2007).
We wilden immers een robuust watersysteem dat tegen een stootje kan en gebruikt kan worden waarvoor het bedoeld is: systeem- en calamiteitenberging en het gebruik als recreatiegebied met roeibaan!

## Slide 16: Achterhaald plan
Notes: .
Al in nov 2005 was er een ontwerp inrichtingsplan klaar met een grote plas en het plasdrasgebied. Eind 2006 is er in overleg met ons hoogheemraadschap besloten een extra studie te doen naar de risico’s voor de waterkwaliteit. Vanwege de toegenomen kennis over de effecten van voedselrijke waterbodems op de waterkwaliteit vermoedde HHSK een serieus probleem!
een duurzaam heldere plantenrijke plas bleek niet haalbaar volgens het inrichtingsplan dat er toen lag. Op termijn dominantie van (blauw)algen te verwachten.
Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de productieve voedselrijke waterbodem. Ook na afgraven van de bouwvoor heeft de kleibodem een grote hoeveelheid biologisch beschikbare hoeveelheid voedingsstoffen. De nutriënten in de waterbodem zullen in de loop der tijd worden gemobiliseerd door het voedselweb.
Risico: overmatige algen- of plantengroei
De Stuurgroep Eendragtspolder heeft in het ontwerpproces het belang van een robuust watersysteem tijdig ingezien. Dit vanwege de recreatieve functie maar ook door de Europese Kaderrichtlijn Water doelstellingen, waarvoor een duurzaam stabiel heldere plantenrijke watersysteem wordt nagestreefd.

## Slide 17: Waterkwaliteit
Nederlandse Roeibond was bezorgd over waterplanten in Beijing

## Slide 18: Ecologische systeemanalyse !
  Productiviteit water
  Lichtklimaat
  Productiviteit bodem
  Habitat geschiktheid
  Verspreiding
  Verwijdering
  Organische belasting
  Toxiciteit
  Context / beleving
Notes: De sleutelfactoren kennen een logische volgorde. Ze zijn op te delen
in vier groepen:
• voorwaarden voor herstel van ondergedoken waterplanten
(ESF 1, 2 en 3);
voorwaarden voor herstel van gewenste soorten/soortgroepen
(ESF 4, 5 en 6);
Small introduction of the Ecological Key Factors
Selection of effective measures requires an understanding of water system functioning. What are the most urgent EKF’s?
An important basis for this understanding is the awareness that water quality is the product of physical characteristics of the water body in combination with a complex set of hydrological, chemical, and biological processes. The water quality of every lake, stream or pond is defined by a unique combination of characteristics and processes. Hence, measures that are effective for restoration of one water system may prove ineffective in another. For this reason both assessments of water quality problems and selection of measures should be executed for each water system individually (N=1).

## Slide 19: Helder of troebel water
Helder
en
plantenrijk
Troebel
Fosfaat-belasting
“heen”
“terug”
helder
troebel
Weerstand
wensbeeld
Notes: 19
De zware kleigrond: door de landbouw opgeladen, voedselrijke en productieve kleibodem was ons grootste probleem! De haalbaarheid van een stabiel heldere plantenrijke plas dat tegen een stootje kan en gebruikt kan worden waarvoor het bedoeld is waterberging en recreatie bleek een probleem. Mei 2007 is dit door W+B onderzocht. Zij zijn samen met de leden van de werkgroep ecologie en inrichting opzoek gegaan naar de bepalende factoren voor het toekomstig functioneren van de plas. We waren opzoek naar de zogenaamde omslagpunten voor dit watersysteem om zo ook de maatregelen te kunnen bepalen voor een heldere plas.
Even de diepte in:
Eerst even een stukje achtergrond info: Dit plaatje kennen zeker de ecologen onder jullie al, het laat de verschillende verschijningstoestanden zien van meren en plassen.
Links zie je een helder en plantenrijk water en rechts zie je een troebel, algengedomineerd en plantenarm water.
Bepalende factor is de nutrientenbelasting (meestal P en N), een helder water kan omslaan in een troebelsysteem bij een hoge nutrientenbelasting..
Wat laat dit plaatje nog meer zien: Zowel de troebel als de helder toestand zijn min of meer stabiel, het systeem biedt weerstand tegen de overgang van de ene naar de andere: het hysterese effect)
De weg heen (van helder naar troebel) is daarom ook niet gelijk aan de weg terug (troebel-helder). Het tussen liggende gebied is het gebied van de alternatieve stabiele toestanden, zowel helder als troebel zijn mogelijk bij dezelfde nutrientenbelasting.
Dit komt door allerlei ecologische mechanismen waarbij de aan of afwezigheid van waterplanten in relatie tot algen watervlooien en vis een belangrijke rol spelen.
De omslagpunten zijn uitgerekend: Allerlei systeem kenmerken zoals strijklengtes, lengte oevers, diepte, verblijftijd, percentage riet/moeras zijn hiervoor in een voor de ecologen onder jullie waarschijnlijk bekende computer model PC-lake gezet en later PC ditch voor het plasdrasgebied gezet
We hebben ook berekend hoe groot de fosfaatbelasting zou worden: dus zowel uit de bodem als afkomstig uit de waterbergingen uit de Rotte:
Bleek dat de interne belasting uit de bodem al zo was dat we in een troebel toestand zouden terecht komen!
De klei bodem bleek het grootste probleem. Je kunt zeggen dat het voedselweb helemaal bepaald wordt door de bodem.
Om het systeem toch in een stabiel heldere toestand te krijgen en te houden hebben we een aantal maatregelen genomen:
Kiezen voor een lage belasting
Kiezen voor een nog robuuster systeem (de belastbaarheid voor fosfaat neemt toe)

## Slide 20: Kritische P-belasting vs. P-belasting
Helder
en
plantenrijk
Troebel
waterbodem + externe nutriëntenbelasting (P)
“heen”
“terug”
helder
troebel
hysterese
systeemkenmerken
Notes: In een studie hebben we dus de sturende processen van de eendrachtpolder bepaald: Allerlei systeem kenmerken zoals strijklengtes, lengte oevers, diepte, verblijftijd, percentage riet/moeras zijn in een computer model gezet
Met dit computer model kun je bepalen welke omslagpunten er voor dit systeem gelden: de kritische belasting grenzen. Dat zijn de rode lijnen in dit plaatje
De kritische grenzen zijn bepaald op basis van de systeem kenmerken zoals de eendragtspolder in eerste instantie getekend was.
Het bleek dat de belasting met fosfaat uit de waterbodem de grootste toevoer van fosfaat bleek te veroorzaken. De belasting door de systeembergingen is er ook maar dat bleek een minder grote bron.

## Slide 21: Voor aanpassing plan: P-belasting
Notes: Hier zie je de kritische belastingsgrenzen nogmaals aangegeven: de zwarte lijnen voor de plas en de blauwe lijnen voor de plas in het plasdras.
En daarbij dan hoe groot de belasting daadwerkelijk is in verschillende situaties: je ziet de uitgangssituatie als er geen waterberging is en de situatie met een calamiteit T=10 en T =50 en wat er gebeurt bij gebruik als systeem berging.
Wat zie je: je ziet dat de externe belasting (groen mee valt) die ligt onder of tussen de kritische grenzen en voldoet. Als het systeem tijd krijgt om te herstellen zijn waterberging geen probleem, ook treden de systeembergingen vooral op in het najaar en winter wanneer de risico’s beperkt zijn.
Maar je ziet ook dat de interne belasting of wel de productiviteit bodem veel hoger ligt dan de kritische grenzen voor P-belasting. De interne belasting ligt rond de 2 g/m2/j
De interne P belasting is het gevolg van de kleibodem die een zeer grote hoeveelheid biologisch beschikbare fosfaat bevat. De klei bodem is dus een groot probleem. Je kunt zeggen dat het voedselweb helemaal bepaald wordt door de bodem.

## Slide 22: Maatregelen = Risicobenadering
Lage belasting: externe en interne belasting zo laag mogelijk
Robuust systeem: zo hoog mogelijke kritische grenzen
Optimale start en ontwikkeling creëren;
Vangnet voor ongewenste ontwikkelingen
Notes: We hebben op basis van deze systeemberekeningen een mix van verschillende typen maatregelen gekozen die we gezamenlijk verder hebben uitgewerkt om een zo robuust en stabiel mogelijk systeem te creeeren.
Uitgangspunten was het bestaande inrichtingsplan worden zoveel mogelijk in tact gehouden en bijvoorbeeld niet te kiezen voor een dicht wilgenmoeras.
Onze gezamenlijke keuze was een risicobenadering toe te passen waarbij de kans op het realiseren van een duurzaam helder en plantenrijk watersysteem zo groot mogelijk werd gemaakt door:
We hebben uiteindelijk duidelijke ecologische principes en uitgangspunten gehanteerd waar de ontwerper heel goed mee uit de voeten kon!

## Slide 23: 1: Lage belasting
Bodem afgraven & afdekken met zand
Notes: Bodem afgraven en grote open delen afdekken met zand: roeibaan, uitroeibaan en kleine plas
We hebben op basis van berekeningen een mix van verschillende typen maatregelen gekozen die we gezamenlijk verder hebben uitgewerkt om een zo robuust en stabiel mogelijk systeem te creeeren.
Uitgangspunten was het bestaande inrichtingsplan zoveel mogelijk in tact houden en bijvoorbeeld niet te kiezen voor een dicht wilgenmoeras.
Risicobenadering toegepast waarbij de kans op het realiseren van een duurzaam helder en plantenrijk watersysteem zo groot mogelijk werd gemaakt door een kiezen voor een mix aan maatregelen.
Uiteindelijk waren dit ook duidelijke ecologische principes en uitgangspunten waar de ontwerper heel goed mee uit de voeten kon!
Deze principes hebben we gezamenlijk ook daadwerkelijk verder uitgewerkt in een aangepast inrichtingsplan.
Voor de hand lag om alle grote delen met open water af te dekken met een laag zand waardoor de kleibodem eronder werd geisoleerd en wind en vis en bepaalde planten geen vat krijgen op de bodem.
roeibaan, uitroeibaan en kleine plas

## Slide 24: 1 1: Lage belasting
Defosfateren
Notes: Interne Defosfateringsinstallatie om de interne belasting uit de bodem en de externe (inlaat) van fosfaat te beperken. Focus op ondiepe plasdelen waar bodem niet is afgedekt.
Er zijn berekeningen gemaakt om de belasting met fosfaat ook in het aangepaste plan verder omlaag te brengen: de gebieden die niet zijn afgedekt met zand leveren fosfaat na. (aangepaste plan bepaald op 1,2 gP/m2/jaar).
Uitgangspunt voor de concentraties in de plas is een concentratie van <0,09 mg/l
Zowel in situaties zonder als met waterberging of peilopzet voor de roeibaan kan er intern gedefosfateerd worden om de fosfaatconcentraties te verlagen.
Omdat het Rottewater behoorlijk voedselrijker is (P gehalten in zomer ca 0,3 mgP/l), is elke vorm van waterberging een belasting met fosfaat. Maar de waterbergingen spelen meestal in het najaar en zijn van korte duur zodat de effecten beperkt blijven. Door de peilopzet voor de roeifunctie te begrenzen op maximaal 1x per 10 jaar kan het systeem ook deze klappen opvangen. Al in het najaar beginnen we met verzamelen van neerslagwater in het systeem. In een maand tijd kunnen we dan het peil opzetten en dit water ook defosfateren met ongeveer 2 vrachtwagens extra ijzerchloride.
Inlaat is het beste in de periode januari tot april omdat dan de fosfaatconcentraties lager liggen dan in april juli). Het gaat om een volume van ca 900.000 m3. dit is ongeveer 188 kg P extra 19 % P extra wat verwijderd moet worden

## Slide 25: 1 1: Lage belasting
Diepploegen
Notes: alles begint bij een goede bodem! Dus ook in het plasdrasgebied werd de bovenlaag zoveel mogelijk verwijderd. Ook hier deels afgegraven maar er was grond tekort waardoor we niet teveel konden afgraven anders zou het gebied te nat worden. Daarom hebben we aanvullend de resterende laag omgekeerd met een diepploeg.
Diepploeg van 1,20 waarmee de voedselarme onderlaag bovenkomt: 60 cm.

## Slide 26: 2. 2:Robuust systeem
Slootachtige systemen
Veel randen en flauwe oevers geschikt voor ontwikkeling oeverplanten en ondergedoken waterplanten. Ook goed voor visstand!
Notes: Begroeide flauwe oevers met aanplant van riet en andere geschikte oeverplanten (geschikt als leefgebied snoek)
Slootachtig systeem met een grotere belastbaarheid! Robuustsysteem
Sloten en oevers hebben een stabiliserend effect heeft op de nutrienten belasting door beperkte invloed wind en grote hoeveelheid randen met riet die nutrienten vastleggen. Volledig afdekken met zand was daardoor niet nodig.
Hoe meer oever en rietzones hoe meer snoek er aanwezig kan zijn.

## Slide 27: 2. Robuust systeem
Oevers goed voor visstand!
Notes: In dit plaatje zie je hoe dat uitpakt voor de verschillende soorten vissen. Hoe meer verschillende zones hoe beter voor de visstand!
In zogenaamde KRW maatlatten is precies aangegeven hoe groot het aandeel van verschillende groepen vis moet zijn: bijvoorbeeld plantenminnende vis moet een bepaald in percentages van de visstand bedragen. (Zegt iets over emergente vegetatie die als paaigebied dient). Immers de EDP is straks een KRW waterlichaam (kunstmatig water) waarbij we moeten zorgen voor een maximaal ecologisch potentieel/GEP.
Tijdens en na het ontwerp konden we dus al berekenen hoeveel oever en moeraszone er zou moeten zijn. Voor de roeibaan is niet gerekend met waterplanten omdat deze niet goed passen bij de roeifunctie. Dit wordt gecompenseerd door de oevers en zogenaamde onderwatereilanden in het plan.

## Slide 28: 2. 2:Robuust systeem
Onderwatereilanden
Notes: Peil is geworden -4,70 winter en -5,00 zomer zomers vallen in normale net niet droog.
“Onderwatereilanden” is een slootachtig patroon bedacht. Hierdoor krijg je ondieptes van 20- 80 cm onder water geschikt voor riet (ijlmoeras) en deze beperken de strijklengte (voorkomen opwerveling bodem door wind).
We hebben er beheerpaden ingezet waar een trekker over kan rijden. Deze liggen zo’n 10 cm boven de bandbreedte en lopen dus niet onder (onder normale omstandigheden). De bodem van de tussenslootjes ligt op NAP -5,50m de diepte is dus max 4,70 - -5,50 = 80 cm en 50 cm in een normale droge zomer.

## Slide 29: Aangepast inrichtingsplan

## Slide 30: Onderwatereilanden
Notes: “Onderwatereilanden” is een slootachtig patroon bedacht. Hierdoor krijg je ondieptes van 20- 80 cm onder water geschikt voor riet (ijlmoeras) en deze beperken de strijklengte (voorkomen opwerveling bodem door wind).
We hebben er beheerpaden ingezet waar een trekker over kan rijden. Deze liggen zo’n 10 cm boven de bandbreedte en lopen dus niet onder (onder normale omstandigheden). De bodem van de tussenslootjes ligt op NAP -5,50m de diepte is dus max 4,70 - -5,50 = 80 cm en 50 cm in een normale droge zomer.

## Slide 31: 3. Optimale start en ontwikkeling creëren
Notes: Met alleen inrichtingsmaatregelen blijft een dergelijk systeem op een kleibodem nog steeds niet stabiel genoeg: successie zal uiteindelijk leiden tot een opgeladen systeem, een dergelijk plassysteem blijft kwetsbaar voor nutrientenbelasting. Teveel aan nutrienten moeten hoe dan ook afgevoerd worden;
We hebben daarom ook het toekomstig beheer tegelijk met het verder detailleren van het ontwerp uitgewerkt in een ecologisch beheerplan waarin ook monitoring is opgenomen.
Het waterpeilbeheer is bewust ingezet als sturende factor voor een aantal belangrijke ecologische processen zoals de ontwikkeling en instandhouding van de rietzones.
Startbeheer (nu): Eerste jaren blijft het peil constant wat lager op -5,30 m om een goede begroeiing te krijgen op de onderwatereilanden met riet. Engels raaigras ingezaaid
Ontwikkelingsbeheer: gaat vervolgens uit van de natuurlijke peilfluctuatie (flexibel peilbeheer binnen een bandbreedte: winter hoog, zomer laag van -4,70 tot -5,00), waardoor watergebonden vegetaties en dieren zich goed kunnen vestigen en ontwikkelen en een evenwichtig ecologisch systeem kan ontstaan.
In de praktijk betekent dit dat het peil in de zomer zo’n 30 cm kan uitzakken. De hoogste delen van de eilanden vallen hierbij gemiddeld jaarlijks in de zomer droog en vormen de ideale vestigingsbasis voor riet. De lagere delen staan jaarrond onder water (waterriet). De afwisseling tussen nat en droog, diep en ondiep zorgt ervoor dat optimale omstandigheden voor de ontwikkeling van riet en andere oeverplanten ontstaat.
En dan hebben we nog een extra proces achter de hand:. actieve peilverlagingen
Actieve peilverlagingen: het waterpeil kan in de zomermaanden 1x 4 jaar actief verlaagd worden met nog eens 20 cm. Hiermee vallen delen van de onderwatereilanden en de oevers droog. Droogval is een natuurlijk proces dat in veel wateren niet meer voorkomt, door het ingestelde waterbeheer. Echter, droogval heeft positieve effecten op de ontwikkeling van water- en oevervegetatie. Verschillende zaden - waaronder rietzaad - kiemen alleen op droogvallende oevers en waterbodems. Daarnaast wordt tijdens een droogvalperiode fosfaat beter aan ijzer in de bodem gebonden. Ook treden afbraakprocessen op waardoor de baggeraanwas wordt verkleind. Het wordt hier dus ook ingezet als beheermaatregel

## Slide 32: 3. Optimale start en ontwikkeling creëren
Notes: 32
Riet vegetatie krijgt de kans zich te ontwikkelen bij het lage waterpeil!

## Slide 33: 4 4: Vangnet voor ongewenste ontwikkelingen

## Slide 34: 4. Vangnet voor ongewenste ontwikkelingen
Waterpeil helpt bij beheer
Actieve peilverlagingen
Droogval- resetfunctie achter de hand!
Fosfaat bindt aan de bodem, stikstof ontsnapt in de lucht!
Notes: Waterpeil:
Actieve peilverlagingen: het waterpeil kan in de zomermaanden 1x 4 jaar actief verlaagd worden met nog eens 20 cm. Hiermee vallen delen van de onderwatereilanden en de oevers droog. Droogval is een natuurlijk proces dat in veel wateren niet meer voorkomt, door het ingestelde waterbeheer. Echter, droogval heeft positieve effecten op de ontwikkeling van water- en oevervegetatie. Verschillende zaden - waaronder rietzaad - kiemen alleen op droogvallende oevers en waterbodems. Daarnaast wordt tijdens een droogvalperiode fosfaat beter aan ijzer in de bodem gebonden. Ook treden afbraakprocessen op waardoor de baggeraanwas wordt verkleind. Het wordt hier dus ook ingezet als beheermaatregel
Als noodmaatregel hebben we extreme droogval tot op de bodem achter de hand! Dit ecologisch proces kunnen we inzetten, mocht het systeem zich ondanks alles op termijn naar een stabiele troebele toestand ontwikkelen: we kunnen het systeem als het ware “resetten”. (teruggezet in de successie) waardoor de ontwikkeling weer bijna geheel van voren af aan kan beginnen. Grote delen kunnen dan in de zomermaanden droogvallen waardoor via bovenstaande processen zowel teveel aan fosfaat en stikstof wordt verwijderd.
droogval proces Reset: allerlei fysische en chemische reactie zorgen voor dit subtiele maar belangrijke proces dat helpt fosfaat en stikstof kwijt te raken
In het peilbesluit hebben we opgenomen dat het bestuur van het hoogheemraadschap in geval van een slechte waterkwaliteit kan besluiten het gehele watersysteem droog te zetten. Daarbij wordt het ecosysteem dat zich in de verkeerde richting ontwikkelt of heeft ontwikkeld “gereset”
Fosfaat nog laag: 0,07 in plasdras en 0,04 in plasgebied. Maar langzaam pieken in Fosfaat tot 0,18 mg/l

## Slide 35: 4. Leren hoe het systeem werkt
P-tot Plas Roeibaan
Waarom is er een verslechtering? Najaarsafbraak? Nalevering P door zuurstofloosheid? Omzetting sulfaat in sulfide?
Notes: Waterpeil:
Actieve peilverlagingen: het waterpeil kan in de zomermaanden 1x 4 jaar actief verlaagd worden met nog eens 20 cm. Hiermee vallen delen van de onderwatereilanden en de oevers droog. Droogval is een natuurlijk proces dat in veel wateren niet meer voorkomt, door het ingestelde waterbeheer. Echter, droogval heeft positieve effecten op de ontwikkeling van water- en oevervegetatie. Verschillende zaden - waaronder rietzaad - kiemen alleen op droogvallende oevers en waterbodems. Daarnaast wordt tijdens een droogvalperiode fosfaat beter aan ijzer in de bodem gebonden. Ook treden afbraakprocessen op waardoor de baggeraanwas wordt verkleind. Het wordt hier dus ook ingezet als beheermaatregel
Als noodmaatregel hebben we extreme droogval tot op de bodem achter de hand! Dit ecologisch proces kunnen we inzetten, mocht het systeem zich ondanks alles op termijn naar een stabiele troebele toestand ontwikkelen: we kunnen het systeem als het ware “resetten”. (teruggezet in de successie) waardoor de ontwikkeling weer bijna geheel van voren af aan kan beginnen. Grote delen kunnen dan in de zomermaanden droogvallen waardoor via bovenstaande processen zowel teveel aan fosfaat en stikstof wordt verwijderd.
droogval proces Reset: allerlei fysische en chemische reactie zorgen voor dit subtiele maar belangrijke proces dat helpt fosfaat en stikstof kwijt te raken
In het peilbesluit hebben we opgenomen dat het bestuur van het hoogheemraadschap in geval van een slechte waterkwaliteit kan besluiten het gehele watersysteem droog te zetten. Daarbij wordt het ecosysteem dat zich in de verkeerde richting ontwikkelt of heeft ontwikkeld “gereset”
Fosfaat nog laag: 0,07 in plasdras en 0,04 in plasgebied. Maar langzaam pieken in Fosfaat tot 0,18 mg/l

## Slide 36: Waterpeil bepalend beleving!

## Slide 37: Plasgebied met Roeibaan