## Slide 1: Aanpassing GEP’s voor de Rijkswateren
Eddy Lammens
RWS WVL
Ministerie van Infrastructuur en Milieu
RWS Water, Verkeer en Leefomgeving
Ministerie van Infrastructuur en Milieu
25 maart
2014

## Slide 2: Korte geschiedenis
Voor ieder KRW-waterlichaam is in 2008 een GEP bepaald op basis van de toestandbeoordeling (EKR) van het jaar 2007 (oude maatlatten dus, Van der Molen & Pot, 2007).
Het GEP op basis van de oude maatlatten is de EKR-score van de toestand 2007 plus het verwachte effect van de na 2009 te nemen maatregelen (Buijse et al., 2008).
In 2012 zijn de oude maatlatten aangepast na de evaluatie in 2010 en zijn de nieuwe maatlatten vastgesteld (Van der Molen et al., 2012).
Voor de M- en R-watertypen zijn de maatlatten op een aantal onderdelenaangepast, waardoor de EKR scores in het algemeen lager uitvallen dan voorheen. De GEP's moeten daarom worden aangepast.
Alleen de macrofyten en vissen zijn aangepast, voor K&O zijn ze nieuw
Ministerie van Infrastructuur en Milieu
RWS Water, Verkeer en Leefomgeving
Ministerie van Infrastructuur en Milieu
25 maart
2014

## Slide 3: Uitgangspunten
We zijn uitgegaan van de oorspronkelijk geschatte maatregeleffecten (Buijse et al., 2008) om de GEP’s aan te passen, d.w.z. het verschil in waarde tussen oorspronkelijke GEP en toestand in 2009
2 aanpassingen zijn toegepast
  het effect van de aanpassing van de KRW-maatlatten.
  het effect van maatregelen vanaf 2009.
  In dat laatste geval zou het nieuwe GEP ook hiervoor gecorrigeerd moeten worden, omdat het doelgat bij een positief maatregeleffect kleiner wordt.
Ministerie van Infrastructuur en Milieu
RWS Water, Verkeer en Leefomgeving
Ministerie van Infrastructuur en Milieu
25 maart
2014

## Slide 4: Berekeningen met oude en nieuwe maatlatten
Ideaal zou zijn geweest als de ‘nieuwe’ EKR-scores voor dezelfde jaren berekend konden worden als voor de ‘oude’EKR-scores. Er is gelukkig wel overlap
Bemonsterings- en databaseperikelen zijn hier debet aan
Ministerie van Infrastructuur en Milieu
25 maart
2014

## Slide 5: De uitwerking
Op een paar uitzonderingen na geldt dat de EKR-scores berekend met de nieuwe maatlatten lager uitvallen dan die berekend met de oude maatlat zowel voor de macrofyten als de vissen
Ministerie van Infrastructuur en Milieu
RWS Water, Verkeer en Leefomgeving
Ministerie van Infrastructuur en Milieu
25 maart
2014

## Slide 6: Scores macrofyten
Ministerie van Infrastructuur en Milieu
RWS Water, Verkeer en Leefomgeving
Ministerie van Infrastructuur en Milieu
25 maart
2014
Scores van macrofyten met oude (rood) en nieuwe maatlat voor R7 en R8

## Slide 7: Scores vissen
Scores van vissen met oude (rood) en nieuwe maatlat voor M14, 21,30 en 32
Ministerie van Infrastructuur en Milieu
25 maart
2014

## Slide 8: Correctie voor de maatregelen
Het GEP is berekend op basis van de scores in 2007. Als er een effect van de maatregelen zou zijn, dan zou zeker de nieuwe (meer nauwkeurige) maatlat een significante toename moeten tonen.
Omdat dit niet aangetoond kon worden was deze correctie niet nodig
Ministerie van Infrastructuur en Milieu
25 maart
2014

## Slide 9: Aangepaste GEP’s Macrofyten
Ministerie van Infrastructuur en Milieu
25 maart
2014

## Slide 10: Aangepaste GEP’s Vis
Ministerie van Infrastructuur en Milieu
25 maart
2014

## Slide 11: Conclusies
Aanpassen GEP’s is noodzakelijk a.g.v. het verschil in scores door oude en nieuwe maatlatten
Het verschil in scores is voldoende om het GEP aan te passen
Correctie voor effect maatregelen was niet nodig omdat dit niet significant aangetoond kon worden
Zowel voor macrofyten als vis was in de meeste gevallen een verlaging van het GEP van 0,1-0,2 noodzakelijk
Ministerie van Infrastructuur en Milieu
25 maart
2014

## Slide 12: Stelling
9-5-201212-4-20128-9 November 2011
12-4-20128-9 November 2011
<number>
Ministerie van Infrastructuur en Milieu
RWS Water, Verkeer en Leefomgeving
Ministerie van Infrastructuur en Milieu
25 maart
2014
Het effect van maatregelen op vis wordt pas zichtbaar na 10-15 jaar en dus wordt het GEP pas laat bereikt