## Slide 1
Workshop ongedraineerd rekenen regionale keringen
Workshop 5: 14:30 – 15:15
11 mei 2023

## Slide 2
Programma Workshop ongedraineerd rekenen regionale keringen Donderdag 11 mei 14:30 – 15:15 uur
© Arcadis 2023
2
13:30 Aanleiding
13:35 Voorstel aanpak ongedraineerd rekenen
13:45 Vragen publiek
13:55 Cases ongedraineerd rekenen
14:05 Quiz wat is maatgevend
14:15 Afsluiting

## Slide 3
Waarom (nu) ongedraineerd rekenen regionale keringen
© Arcadis 2023
3
Huidig toets-oordeel macrostabiliteit sluit (vaak) niet aan bij de praktijk.
Ongedraineerd rekenen sluit beter aan bij werkelijk gedrag bezwijken onder hoogwater condities en/of als gevolg van verkeersbelasting:
  Klei en veen zijn slecht waterdoorlatend en reageren ongedraineerd (bij snel bezwijken).
  Zand is goed waterdoorlatend en reageert in principe gedraineerd.
D-Stability (in tegenstelling tot D-Geostability) geschikt voor ongedraineerd rekenen.
Praktijk ervaring opstellen “bruikbare” ongedraineerde parameters vanuit primaire keringen, plus extra sterkte dijksmateriaal.
Kans aanscherpen toets-oordeel indien gewenst!

## Slide 4
Voorgestelde aanpak gebaseerd op bestaande bouwstenen
© Arcadis 2023
4
LTV (STOWA 2015) bijlage 10  te beschouwen belastingsituaties.
Verkenning toetsvoorschrift macrostabiliteit binnenwaarts regionale keringen ongedraineerd rekenen (Deltares/Arcadis 2018)  modelfactor en materiaalfactoren conform WBI, schadefactoren conform LTV.
Kennis uit primaire keringen beschikbaar voor schematiseren/afleiden ongedraineerde parameters en te hanteren modellen.

## Slide 5
Aanpak: relevante belastingen (1)
© Arcadis 2023
5
Conform LTV (STOWA 2015), bijlage 10:
Hoogwater met verkeer: kortdurend (dagen en uren).
Streefpeil zonder verkeer: langdurend (jaren).
Streefpeil met verkeer: kortdurend (uren), optioneel beschouwen indien verkeersbelasting > a).

## Slide 6
Aanpak: veilige schematisering grondgedrag (2)
© Arcadis 2023
6
Hoogwater met verkeer: kortdurend (dagen en uren), conform WBI/OI
  Klei en veen zijn slecht waterdoorlatend en reageren ongedraineerd bij snel bezwijken  CSSM met Shansep.
  Zand is goed waterdoorlatend en reageert in principe gedraineerd  CSSM MC met niet-associatief grondgedrag.
Alle sterkteparameters worden afgeleid bij het eindrek criterium en niet bij 2% tot 5% rek zoals gebruikelijk bij regionale keringen.
Streefpeil zonder verkeer: langdurend (jaren), keuze maken!
  Alle grondsoorten reageren gedraineerd, keuze tussen: bestaande parameterset; CSSM MC; bewezen sterkte.
  Monitoring op vervorming/schadebeelden die duiden op macro-instabiliteit.

## Slide 7
Aanpak: veilige schematisering bodem en waterspanningen (3)
© Arcadis 2023
7
Hoogwater met verkeer: kortdurend (dagen en uren)
  Bodemopbouw en waterspanningen conform bestaande schematisering + dagelijkse voor initiële spanningstoestand.
  Extra aandacht vaststellen ongedraineerd of gedraineerd gedrag bij bezwijken.
Streefpeil zonder verkeer: langdurend (weken, maanden of jaren)
  Bodemopbouw conform bestaande schematisering.
  Vaststellen schematisering representatieve dagelijkse waterspanning. Passend bij het scenario waarbij bezwijken optreed in periode van minimaal enkele weken, tot maanden of zelfs jaren.

## Slide 8
Aanpak: toetsen aan veiligheidsfactor (4)
© Arcadis 2023
8
Hoogwater met verkeer: kortdurend (dagen en uren)
Verkennende studie uitgevoerd Arcadis/Deltares (2018) partiële factoren ongedraineerd rekenen CSSM:
Combinatie van volgende partiële factoren geeft redelijke fit bij kalibratie betrouwbaarheidsindex - SF:

## Slide 9
Aanpak: toetsen aan veiligheidsfactor dagelijks (MC)
© Arcadis 2023
9
Streefpeil zonder verkeer: langdurend (weken, maanden of jaren)
Gedraineerde analyse Mohr Coulomb model (MC) met vigerende partiële modelfactoren

## Slide 10
Vragen publiek: toetsen van dagelijkse situatie
© Arcadis 2023
10
Vragen:
Wat is jullie eerste indruk van de voorgestelde aanpak?

## Slide 11
Vragen publiek: toetsen van dagelijkse situatie
© Arcadis 2023
11
Vragen:
Is het nodig om “dagelijkse” omstandigheden te toetsen met een berekening?
Wat doe je als je dagelijks gedraineerd afkeurt?

## Slide 12
Cases HHNK gevoeligheidsberekeningen
© Arcadis 2023
12
Resultaten gevoeligheidsberekeningen 6 doorsnedes in 3 verschillende polders :
WBI default parameters (S, m en POP) leveren vaak geen wezenlijke optimalisatie op.
Opstellen lokale proevenverzameling met veelal gunstigere parameters kansrijk voor aanscherpen toetsoordeel.
Met name meer realistische waarde voor mate van overconsolidatie (POP) resulteert in 15% a 35% hogere SF oplopend tot 50%.
Pilot kadeversterking Overleek:
Forse steunberm ontworpen, vanwege beperkt risico voor achterliggende gebied heeft verbetering een laag veiligheidsrendement.
Wens aanscherpen ontwerp steunberm.
Pilot inclusief veld en laboratoriumonderzoek met opstellen van een lokale proevenverzameling.

## Slide 13
Casus Borgsloot ()
© Arcadis 2023
13
Regionale kering ten oosten van de stad Groningen
IPO III (1/100)
Schadefactor 0,90
Groene kade (5kPa verkeer)
Steil binnentalud
Diepe sloot
Zeer humeus dijkmateriaal
Humeuze klei en veen in ondergrond
Waterstand tot 0,1 m onder MBP gekeerd

## Slide 14
Vragen publiek: Welke berekening levert de laagste SF op?
© Arcadis 2023
14
Hoogwater met verkeer – gedraineerd MC (vigerende aanpak)
Hoogwater met verkeer – ongedraineerd Shansep
Hoogwater met verkeer – gedraineerd CSSM
Dagelijks zonder verkeer – gedraineerd MC

## Slide 15
Casus Borgsloot
© Arcadis 2023
15
Resultaten:
a) Standaard aanpak: Kade voldoet niet
b) Shansep MBP+ Vkb Kade voldoet
c) MC dagelijks: Kade voldoet

## Slide 16
Vragen publiek: Voldoet de kade bij Borgsloot?
© Arcadis 2023
16

## Slide 17
Vragen publiek: Op welke informatie baseert u dit oordeel?
© Arcadis 2023
17
Hoogwater met verkeer – gedraineerd MC (vigerende aanpak)
Hoogwater met verkeer – ongedraineerd Shansep
Hoogwater met verkeer – gedraineerd CSSM
Dagelijks zonder verkeer – gedraineerd MC
Combinatie van bovenstaande
Bewezen sterkte
Anders

## Slide 18
Vragen publiek: Welke berekening levert het meest realistische beeld van de veiligheid op?
© Arcadis 2023
18
Hoogwater met verkeer – gedraineerd MC (vigerende aanpak)
Hoogwater met verkeer – ongedraineerd Shansep
Hoogwater met verkeer – gedraineerd CSSM
Dagelijks zonder verkeer – gedraineerd MC
Combinatie van bovenstaande
anders
Wat vinden jullie überhaupt van Mohr-Coulomb en CSSM_gedraineerd
Aanbeveling is nadenken over betere theoretische onderbouwing gedraineerde parameters die aansluiten op praktijk (toepassen van cohesie).

## Slide 19
Vragen publiek: Voorstel aanpak
© Arcadis 2023
19
Hoogwater met verkeer – gedraineerd MC (vigerende aanpak)
Hoogwater met verkeer – ongedraineerd Shansep
Hoogwater met verkeer – gedraineerd CSSM
Dagelijks zonder verkeer – gedraineerd MC
Combinatie van bovenstaande
anders
Wij stellen voor om b en d te gebruiken i.c.m. beheerdersoordeel!
Zien jullie bezwaren?

## Slide 20
Bedankt voor uw aandacht!
© Arcadis 2023
20